## Slide 1: Magnetic Sensor Characterization and Signal Conditioning for Position and Speed Estimation of BLDC Motors
Intelligent Sensor-Actuator-Systems Laboratory (ISAS),
Institute for Anthropomatics and Robotics,
Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
Karlsruhe, Germany
http://isas.uka.de
Bearbeiter: Julien Aziz
Betr. Mitarbeiter: Jana Mayer, Ajit Basarur
Referent: Uwe D. Hanebeck
RBet

## Slide 2: Gliederung
Motivation
Sensor Position
Signal Rekonstruktion
Schätzmodell
Evaluation
Fazit und Ausblick
Betr. Mitarbeiter:

## Slide 3: Motivation
Ziel: Präzise Bestimmung der Rotorposition von BLDC-Motoren anhand des Magnetfelds in Echtzeit
Schätzung
Messung
Rotor Position und Geschwindigkeit

## Slide 4: Motivation – Vorherige Arbeiten
Kalman
Filter
Magnetfeld Messung
Messgleichung
Position
und
Geschwindigkeit
Position , Geschwindigkeit
BLDC-Motor
Magnet
Sensor
Referenz
Sensor
Messung
Magnetfeldstärke B
Position

## Slide 5: Motivation - Problemstellung
Signalverformung
Erwartung:
Abbildung: Winkel -> Magnetstärke ist glatte Sinuskurve
Ist:
Verformungen an mehreren Punkten
Ursache:
  Elektromagnetische Induktion in den Motorspulen
1.

## Slide 6: Motivation - Problemstellung
Geschwindigkeitsabhängigkeit
Erwartung:
Winkelspezifische Magnetfeldstärke für jede Geschwindigkeit gleich
Ist:
Geschwindigkeitsabhängige Signaltransformation
Ursache:
  Tiefpassfilter des Sensors
2.

## Slide 7: Motivation - Problemstellung
Verformung
Geschwindigkeitsabhängigkeit
Ermöglicht die Verwendung neuer Messgleichungen mit geringer Komplexität
1.
2.
Lösungsansatz:
Charakterisierung des Magnetflusses
Neue Sensorposition um ungewollte Einflüsse zu vermeiden
Lösungsansatz:
Charakterisierung der Sensortransformation
Approximation des ungefilterten Signals
Inversion der Sensortransformation

## Slide 8: Sensor Position - Magnetfeldmessung
Ziel: Messung des Magnetfeldes von den rotierenden Permanentmagneten
Idealfall:
Problem:
  Magnetfeld des Permanentmagneten nicht perfekt symmetrisch
  Unerwünschte Störungen durch elektromagnetische Induktion in den Spulen
Ansatz: Veränderung der Messposition um Störungen zu vermeiden

## Slide 9: Sensorposition - Magnetfeldmessung
Positionsänderung
  Horizontale Translation entlang
  Vertikale Translation entlang
Berücksichtigung der Spulenverteilung
Alte Position:
Messung:

## Slide 10: Sensor Position - Translation

## Slide 11: Sensor Position – Exklusive Messrichtung
Vertikale Translation bis Sensor auf Spule (1) liegt
Idee: Nutzung einer exklusiven Messachse für das Schätzmodell
  Sensorpositionen mit sinusoidem Signal
  Verringerung der Komplexität durch Reduktion der Dimension
Fast orthogonale Beziehung zwischen Messrichtung und Spule
Unverformtes sinusoides Signal

## Slide 12: Signal Verarbeitung - Approximation
Problem: Tiefpassfilter verursacht ungewollte Geschwindigkeitsabhängigkeit
Starke Phasenverschiebung und geschwächte Amplitude bei hohen Geschwindigkeiten
Signale bei niedrigen Geschwindigkeiten nahezu ungefiltert
Übertragung dieses Verhaltens auf alle Geschwindigkeiten
Approximation von Ein-Ausgabe-Paaren
Ungefiltertes
Signal
Sensorfaltung
Messung

## Slide 13: Signal Verarbeitung – Rekonstruktion
Idee: Transformation der Messung während des Schätzprozesses
Aktuell:
Identifikation eines neuen Systems
  Eingabe ist Messung
  Ausgabe soll möglichst präzise Schätzung des ungefilterten Signals sein
  idealerweise Geschwindigkeitsunabhängig
Messung
Sensorsystem
K
Kalman
Filter

## Slide 14: Signal Verarbeitung – Rekonstruktion
Identifikation von mithilfe der approximierten Ein-Ausgabe-Paare
Evaluation durch Eingabe von echten Messungen
Idenfikationsansätze:
  Korrelationsanalyse
  Instrumentvariablen-Schätzung
  Sub-Space Identifikation
Rekonstruktionssystem
K
Kalman
Filter
Messung
Sensorsystem

## Slide 15: Signal Rekonstruktion – 1. Korrelationsanalyse
Beschreibung des Systems durch Impulsantwort
Ansatz: Mithilfe der Kreuzkorrelation von Ein- und Ausgabe die Gewichtsfunktion bestimmen
Für eine endliche Anzahl an Eingaben N wird nun approximiert:
  ,
  ,
Pre-Whitening Filter erforderlich
Verwendete Eingaben müssen das Verhalten des Systems repräsentieren
Hohe Ordnung und damit hohe Komplexität benötigt

## Slide 16: Signal Rekonstruktion – 2. SRIVC Method
„Simplified Refined Instrumental Variable method for Continuous-time Systems“
System beschrieben als Differentialgleichung
  Sei der Differentialoperator so lässt sich das System beschreiben:
  y
Idee: als Filter initialisieren und iterativ das Modell trainieren
Instrumentvariable:
muss bekannt sein bzw. geschätzt werden
Modellordnung muss vorab geschätzt werden
Kann zu Konvergenzproblemen führen

## Slide 17: Signal Rekonstruktion – 3. State Space
N4SID – „Numerical Algorithm for State Space Subspace System Identification”
System im Zustandraum:
Idee: Ordnung und Parametrisierung des Systems aus Unterräumen von Ein/Ausgabe schätzen
Hankel-Matrizen vergangener/zukünftiger Ein/Ausgaben
  Schiefe Projektion der Zukunfts-Ausgabe entlang des Zeilenraums der Zukunftseingabe in den Zeilenraum der vergangenen Ein/Ausgaben
Aus Singulärwertzerlegung von kann nun:
  Systemordnung bestimmt werden
  Basis für Regression der Parametrisierung definiert werden

## Slide 18: Schätzmodell
Kombination 3 neuer Ansätze
  Eindimensionale Messvariable
  Neue Sensorposition mit glattem sinusoidem Signal
  Transformation des gemessenen Signals vor Eingabe in den Kalman Filter mit identifiziertem System
  Signifikante Vereinfachung der Messgleichung
      Eindimensionale Abbildung
      Geschwindigkeitsunabhängig
      Beschreibbar als einfacher sinusoider Term
Messgleichung

## Slide 19: Schätzmodell - Training
sMessung Neue Position
Imp
SRIVC
N4SID
Messgleichung
System Identifikation
Regression
Extended Kalman Filter
Schätzung von
Position und Geschwindigkeit

## Slide 20: Auswertung – Position Schätzfehler
Basisfunktion sensibel gegenüber Rauschen
SRIVC steigender Fehler bei hohen Geschwindigkeiten
N4SID starke Abweichung zwischen Rotationsrichtungen

## Slide 21: Auswertung – Geschw. Schätzfehler
Basisfunktion hat Probleme bei steigenden Geschwindigkeiten
SRIVC und N4SID relativ konstant über alle Geschwindigkeiten
Leicht erhöhte Fehler bei niedrigen Geschwindigkeiten

## Slide 22: Auswertung – Rechenzeit
Komplexität der System bestimmt durch Modellordnung
Rechenzeit pro Schätziteration als Indikator für Komplexität des Schätzmodells
Signifikante Reduzierung der Rechenzeit zu vorherigen Arbeiten
Komplexität der Systeme wenig Einfluss auf Rechenzeit
 | Imp | SRIVC | N4SID | Basis Funktion
Rechenzeit pro Schätzung / ms | 0.0689 | 0.0679 | 0.0662 | 0.3229
 |  | Imp | SRIVC | N4SID
Modellordnung | Positiv | 15 | 3 | 3
 | Negativ | 11 | 2 | 2

## Slide 23: Fazit
Zwei wesentliche Probleme des Schätzmodells eliminiert
  Neue Sensorposition mit unverformten Signal der Permanentmagneten
  Effiziente System konstruiert um ungewollte Tiefpasstransformationen zu invertieren
Erfolgreich die Dimension der Messvariable reduziert
Integrierung der neuen Ansätze in das Modell mit präzisen Schätzergebnissen
Signifikante Rechenzeitreduktion von zu vorherigen Arbeiten bei gesteigerter Schätzpräzision

## Slide 24: Ausblick
Rotation des Sensors ermöglichen für besser Messpositionen
Erhöhung der Systemkomplexitäten für präzisere Ergebnisse und weniger Overhead
Das Schätzmodell unter Last evaluieren

## Slide 25: Thank you for your attention

## Slide 26: Ein-Ausgabe-Simulation
individuell für jede Geschwindikeit
Abbildung einer niedrigen Geschwindigkeit als Referenz

## Slide 27: Signal Rekonstruktion – 1. Korrelationsanalyse
Für eine endliche Anzahl an Eingaben N wird nun approximiert:
  ,
  ,
Mit folgendem Gleichungssystem:
lässt sich ein N-ter Ordnung ermitteln

## Slide 28: Signal Rekonstruktion – 2. SRIVC Method
„Simplified Refined Instrumental Variable method for Continuous-time Systems“
System beschrieben als Differentialgleichung
  Sei der Differentialoperator so lässt sich das System beschreiben:
  y
  mit
Fehlerfunktion:
Umgeformt:
Idee: als Filter initialisieren und iterativ das Modell trainieren

## Slide 29: Signal Rekonstruktion – 2. SRIVC Method
Fehlerfunktion:
Da Linear:
  Bzw.
  Wobei ,
  Mit
Instrumentvariable:
muss bekannt sein bzw. geschätzt werden
Modellordnung muss vorab geschätzt werden
Kann zu Konvergenzproblemen führen

## Slide 30: Signal Rekonstruktion – 3. State Space
N4SID – „Numerical Algorithm for State Space Subspace System Identification”
System im Zustandsraum:
Idee: Ordnung und Parametrisierung des Systems aus Unterräumen von Ein/Ausgabe schätzen
Sei:
  Zustandssequenz der Vergangenheit
  Zustandssequenz der Zukunft
  die Hankel-Matrix vergangener Eingaben
  Für Ausgaben analog

## Slide 31: Signal Rekonstruktion – 3. State Space
Erweiterte Beobachtungsmatrix:
  Schiefe Projektion der Zukunfts-Ausgabe entlang des Zeilenraums der Zukunftseingabe in den Zeilenraum der vergangenen Ein/Ausgaben
  Wobei gilt:
Aus Singulärwertzerlegung von kann nun:
  Systemordnung bestimmt werden
  Die erweiterte Beobachtungsmatrix geschätzt werden
Mit bekannten können nun sowie und bestimmt werden
durch lineares Regressionsverfahren

## Slide 32: Auswertung - Schätzfehler
System | RMSE() / deg | RMSE() / RPM
Imp | 121.1584 | 49.6462
SRIVC | 2.8800 | 5.1206
N4SID | 2.9678 | 4.9448
System |  | 
Imp | 121.1584 | 49.6462
SRIVC | 2.8800 | 5.1206
N4SID | 2.9678 | 4.9448
Positive Rotation
System | RMSE() / deg | RMSE() / RPM
Imp | 120.2361 | 52.7653
SRIVC | 2.6809 | 3.5901
N4SID | 1.6657 | 3.5546
System |  | 
Imp | 120.2361 | 52.7653
SRIVC | 2.6809 | 3.5901
N4SID | 1.6657 | 3.5546
Negative Rotation